Заказчик

Администрация муниципального

района Усольского районного

муниципального образования

Муниципальный контракт

№ 108 от 30.12. 2015 г.

Местные нормативы градостроительного проектирования МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

УСОЛЬСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

15-35-МНГП-ОМ

Директор	Хотулева В.А.

Главный архитектор проекта	Хотулева В.А.

2016

Содержание

Состав документации	3

Нормативно-правовая база	4

Федеральные законы	4

Иные нормативные акты Российской Федерации	4

Законодательные и нормативные акты Иркутской области	5

Строительные нормы и правила (СНиП). Своды правил по проектированию и строительству (СП)	5

Цели и задачи местных нормативов градостроительного проектирования (МНГП)	7

Расположение и природно-климатические условия Усольского районного муниципального образования	12

Расположение в системе расселения и административно-территориальное устройство	13

Природно-климатические условия	13

Социально-демографический состав и плотность населения на территории	15

Анализ планов и программ комплексного социально-экономического развития	19

Система учреждений обслуживания	20

Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования	21

Раздел I. Объекты культуры, искусства, досуга и художественного творчества	21

Раздел II. Объекты образования	22

Раздел III. Объекты услуг связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуг для населения	24

Раздел IV. Объекты физической культуры и спорта	25

Раздел V. Объекты автомобильного транспорта	25

Раздел VI. Объекты электроснабжения	26

Раздел VII. Объекты газоснабжения	28

Раздел VIII. Объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.	29

Раздел IX. Объекты, включая земельные участки, предназначенные для содержания на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения и организации ритуальных услуг	30

Раздел X. Объекты гражданской обороны, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций	31

Раздел XI. Объекты, необходимые для обеспечения безопасности людей на водных объектах	31

Приложение №1 к Контракту	33

Состав документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15-35-МНГП-ОЧ | Основная часть проекта. Правила и область применения | 3 экз. |
| 2 | 15-35-МНГП-ОМ | Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования | 3 экз. |
|  |  | Материалы проекта, передаваемые заказчику на электронных носителях |  |
|  | 15-35-МНГП | CD – диск - в виде файлов в формате Acrobat Reader; -текстовые и табличные материалы в виде файлов в соответствующих форматах Microsoft Office | 3 экз. |

Нормативно-правовая база

Федеральные законы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 № 329 «О физической культуре и спорте»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Иные нормативные акты Российской Федерации

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2006 года № 384 «Об утверждении Правил определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 1007 (ред. от 01.11.2012) «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р  «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 июня 2010 года № 2079 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Законодательные и нормативные акты Иркутской области

- Устав Иркутской области от 17.04.2009 N 1;

- Закон Иркутской области от 21.06.2010 N 49-ОЗ "Об административно-территориальном устройстве Иркутской области";

- Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»;

- Закон Иркутской области от 19.06.2008 N 27-оз "Об особо охраняемых природных территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области".

Строительные нормы и правила (СНиП). Своды правил по проектированию и строительству (СП)

- Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820)

- Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденные Приказом Госстроя России от 15.12.1999 N 153. МДС 13-5.2000.

- Санитарные правила и нормы СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 5 августа 1988 г. N 4690-88)

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 июня 2011 г. N 84)

- Свод правил СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 мая 2001 г. N 16)

- Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" (одобрен постановлением Госстроя РФ от 26 октября 2003 г. N 194)

- Свод правил СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99*. Строительная климатология". Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 275)

- Свод правил СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий". Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 265)

- Свод правил СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий". Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 626)

- Свод правил СП 36.13330.2012 "СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы". Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25 декабря 2012 г. N 108/ГС)

- Свод правил СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы". Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г.)

- Свод правил СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 279)

- Свод правил СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003. Тепловые сети". Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 280)

- Свод правил СП 44.13330.2011 "СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания". Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. N 782)

- Свод правил СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 635/11)

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.5.980-00 "2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22 июня 2000 г.)

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74)

- Свод правил СП 88.13330.2014 "СНиП II-11-77. Защитные сооружения гражданской обороны". Актуализированная редакция СНиП II-11-77* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 18 февраля 2014 г. N 59/пр).

- Свод правил  СП 165.1325800.2014 "Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне" Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12 ноября 2014 г. N 705/пр)

Цели и задачи местных нормативов градостроительного проектирования (МНГП)

Местные нормативы градостроительного проектирования Усольского районного муниципального образования разрабатываются в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, путем установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, предусмотренным частью 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации и частью 2 статьи 3.1 Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», населения района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения района.

Согласно части 3 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса РФ, Нормативы градостроительного проектирования муниципального района устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного Кодекса, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

Нормируемыми объектами местного значения являются объекты местного значения поселения, городского округа, относящиеся к следующим областям:

а) электро- и газоснабжение поселений;

б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

в) образование;

г) здравоохранение;

д) физическая культура и массовый спорт;

е) утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;

ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.

Законом  Иркутской области от 23.07.2008 №59-оз № «О градостроительной деятельности в Иркутской области» часть 2 статьи 3(1) установлены объекты нормирования местного значения для муниципального района.

Таблица 1. – Объекты местного значения, для которых определяются расчетные показатели обеспеченности и доступности в нормативах градостроительного проектирования муниципального района

| Закон Иркутской области от 23.07.2008 N 59-оз "О градостроительной деятельности в Иркутской области". Пункт 2 статьи 3(1) К объектам местного значения, которые необходимы для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района области, подлежащим отображению на схеме территориального планирования муниципального района области, относятся: | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Статья 15 К вопросам местного значения муниципального района относятся: | Объекты, нормируемые в местных нормативах градостроительного проектирования |
| --- | --- | --- |
| 1) объекты электро- и газоснабжения поселений; | организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; | Объекты электроснабжения. Объекты газоснабжения. |
| 2) объекты здравоохранения; | создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; | - |
| 3) объекты физической культуры и массового спорта, в том числе: а) спортивные комплексы; б) плавательные бассейны; в) стадионы; | обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района; организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью | спортивные комплексы; плавательные бассейны; стадионы |
| 4) объекты образования, в том числе объекты капитального строительства муниципальных образовательных организаций; | организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время; | Объекты образования: дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования для детей, объекты, связанные с обеспечением организации мероприятий по работе с детьми и молодежью |
| 5) объекты культуры, в том числе: а) муниципальные архивы; б) муниципальные межпо-селенческие библиотеки; в) муниципальные музеи; | формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений; организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района; организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью; создание музеев муниципального района (пункт 1 статьи 15.1); | Объекты культуры, искусства, досуга и художественного творчества: муниципальные архивы; муниципальные межпо-селенческие библиотеки; муниципальные музеи |
| 6) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района области; | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района; | Объекты автомобильного транспорта |
| 7) объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; | участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов; | объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; |
| 8) объекты культурного наследия местного (муниципального) значения; | сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района; | - |
| 9) особо охраняемые природные территории местного значения; | осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения | - |
| 10) объекты, включая земельные участки, предназначенные для содержания на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения и организации ритуальных услуг; | содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг; | объекты, включая земельные участки, предназначенные для содержания на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения и организации ритуальных услуг |
| 11) иные объекты. | участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района; создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; | Объекты услуг связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуг для населения Объекты гражданской обороны, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций Объекты, необходимые для обеспечения безопасности людей на водных объектах |

В данном проекте Местных нормативов градостроительного проектирования определены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, соответствующих законодательству и Техническому заданию.

Основными задачами проекта МНГП являются:

1) проведение комплексного анализа территории муниципального образования;

2) расчет с учетом проведенного анализа:

- показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального образования объектами местного значения,

- показателей территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования;

3) установление правил и области применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования, в целях создания нормативных показателей градостроительного проектирования для подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий.

Расположение и природно-климатические условия Усольского районного муниципального образования

## Нынешняя территория Усольского района до прихода русских имела немногочисленное, но достаточно мирное бурятское население, которое проживало в нескольких улусах. Освоение территории района русскими насельниками в большой степени было связано с деятельностью иркутского мужского Вознесенского монастыря, затем основал свои вотчины по р. Китой и женский Знаменский монастырь. Большинство первых поселений района находились по берегам больших рек. Самым дальним владением Вознесенского монастыря, в настоящее время это северо-западная граница района, стало поселение Бадай расположенное на р. Ангара, в месте впадения в нее р. Белая. Его основанием считается 1681 г. С 1683 г. вотчиной монастыря становятся и еще два селения, расположенные выше по течению р. Белая, - Мальта и Холмушино. В 1764 г. монастырские земли были конфискованы и переданы под государственное управление.

## В процессе освоения земель новые поселения отодвигались все далее к верховьям рек, впадающих в Ангару, в частности, по рекам Китой и Белая с их притоками, прокладывались проезжие дороги.

## Развитию левобережью Ангары во многом способствовало проведение почтового тракта – Московской столбовой дороги. Типичными притрактовыми селами нынешнего района стали Тайтурка, Мальта, Усолье, Тельма, Биликтуй, Китой. С приходом Великой Сибирской железной дороги значение Московского тракта стало падать, соответственно стали беднеть и притрактовые села, особенно те, которые оказались в отдалении от железной дороги.

## С периода ХVII в. нынешний Усольский район по своему потенциально-экономическому развитию во многом отличался от других районов Иркутской губернии, где основным профилем развития было земледелие. Земледелие и продукты его производства достойно присутствовали и в данном районе, обеспечивая как собственно крестьянские хозяйства, так и проезжающих по Московскому тракту, и достаточно крупные промышленные села – Усолье, Тельму, появившуюся позднее Мишелевку. Первым и самым главным для этой местности занятием была добыча соли, которая обеспечивала практически всю Иркутскую губернию и Забайкалье.

## Еще одним крупным фабрично-заводским центром района стало село Тельма, где с начала ХVIII в. на построенном железоделательном заводе стали выпускать металлические изделия – корабельные болты, скобы, скрепы, гвозди, топоры, ножи и пр.вещи, которые предназначались, в первую очередь, для оснастки судов Великой северной экспедиции Витуса Беринга, избытки продукции шли на удовлетворение нужд всего населения губернии.

## Появление в середине ХIХ в. на р. Белая Хайтинского фарфорового завода еще более упрочило промышленную значимость будущего района, тем более, что недорогая и качественная продукция фабрики долгое время обеспечивала огромный район от Урала до Тихого океана.

## С ростом численности населения, появлением новых населенных пунктов по Московскому тракту и рекам возникла необходимость изменить систему управления и в 1773 г. учреждается Бадайская экономическая волость Иркутского округа.

## В начале Х1Х в. волостное правление переносится в Мальту и существует там 70 лет, после чего в 1876 г. было переведено в более значительную Тельму, которая сохраняла этот статус до 1920 г.

## В 1891 г. в связи с новым административным делением России площадь Иркутской губернии и количество ее уездов сильно сократилось. В ее состав вошли: Иркутский, Балаганский, Нижнеудинский, Верхоленский и Киренский уезды, сохранившиеся в таком виде до 1913 г. Земли нынешнего района входили в состав Иркутского уезда и граничили на севере с Балаганским.

## В свою очередь Иркутский уезд делился на участки. В состав первого участка на землях нынешнего района находились Мальтинская, Тельминская волости и части Суховской и Узколугских волостей, а также Китойское инородческое ведомство.

## В 1916 г. административное деление округа в очередной раз претерпело изменение и на территории нынешнего района появились Тайтурская, Усольская, Биликтуйская, Тельминская, Большежилкинская и Большееланская волости.

## В составе Иркутского уезда в 1925 году Усольская районная волость обретает самостоятельность в связи с присвоением статуса города селу Усолье. Позже Усольская районная волость была преобразована в Усольский район.

## Данные о дате образования Усольского района взяты из архивной справки Государственного архива Иркутской области. Год образования Усольского района - 1925 также значится в книгах местных краеведов.

Расположение в системе расселения и административно-территориальное устройство

Усольский район образован в 1925 г. Территория муниципального района Усольского районного муниципального образования расположена в юго-западной части Иркутской области. Район граничит на западе – с Черемховским, на востоке – с Иркутским, Ангарским и Шелеховским районами, на севере – с Боханским районом и городом Усолье-Сибирское, на юге – со Слюдянским районом и республикой Бурятия. Общая площадь территории района составляет 6 256 км2 (0,8% от общей площади Иркутской области).

В состав района входят 13 муниципальных образований, на территории которых расположены 47 населенных пунктов. Административный центр района – город Усолье-Сибирское. Усольское районное муниципальное образование наделено статусом муниципального района, состоит из 5 городских и 8 сельских поселений, объединенных общей территорией, статус и границы которой установлены Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 г. №84-оз «О статусе и границах муниципальных образований Усольского района Иркутской области».

Усольское районное муниципальное образование расположено на основной оси расселения Иркутской области – Транссибирской железнодорожной магистрали, которая начала формироваться еще в XVII веке, и получила основное развитие во второй половине XIX – первой половине XX века. Вдоль оси расселения расположены значительные производственные мощности и сельскохозяйственные земли. Расстояние до областного центра города Иркутска составляет 67 км по железной дороге и 77 км по автодорогам.

Природно-климатические условия

Климат резко континентальный. Средняя температура января — 23 градуса, июля — +18...+20 градусов. Среднегодовая температура воздуха — −3,9 градусов. Выпадает 400 мм осадков в год.

Большая часть территории района находится в пределах Иркутско-Черемховской равнины, за исключением южной части, расположенной в предгорной части Восточного Саяна.

Рельеф представляет собой полого-волнистую равнину, низкие гипсометрические высоты которой определяются новейшими движениями отрицательного знака, а полого-волнистый рельеф - наличием песчано-глинистых пород. Обширная аллювиальная равнина сформировалась из серии так называемых “внутренних дельт”. Реки Китой, Белая выносят из горной части восточного Саяна мелкий материал и откладывают его, образуя равнину с преобладающими отметками 400-420 м, максимальными – 600-700 м. В пределах Восточного Присаянского округа находятся Ангарская и Бельская зоны прогибания. Для территории округа характерны болотно-лесные, лугово-болотные, луговые и антропогенные ландшафты. Интенсивное заболачивание территории происходит на Хайтинском низинном болоте, расположенном на р. Хайта, правом притоке р. Белая. Но, несмотря на широкое развитие болотных комплексов, в верхнем течении долины р. Белая, доминируют лесные ландшафты. Они занимают, в основном, повышенные формы рельефа. На песчаных грунтах развиты обычно боровые ландшафты, на склонах северной экспозиции – ландшафты с сосново-лиственичным лесом, багульником и ольхой. Значительно распространены ландшафты с березовым, сосново-березовым лесом. По долинам рек размещаются ландшафты с елово-лиственичными заболоченными маломощными лесами.

Социально-демографический состав и плотность населения на территории

По предварительным итогам Всероссийской переписи населения 2010 г., представленным Территориальным органом госстатистики Иркутской области (Иркутскстатом), численность населения Усольского района составляет 50,4 тыс. чел.

В районе наблюдается хорошая тенденция по воспроизводству населения. Показатель рождаемости в Усольском районе в 2010 году (16,5‰) превышает областной уровень (15,2‰).

Смертность населения в последние 10 лет не превышает рождаемость  более чем на 2‰, а в последние 4 года имеет показатели более низкие, чем рождаемость. В 2010 году уровень смертности составил 13,8‰.

Показатель естественного прироста в муниципальном районе имеет тенденцию к увеличению, а в последние 3 года достигает положительных значений на уровне около 3‰. В 2015 году показатель естественного прироста составил 1,5‰.

Таблица 2. - Демографическая ситуация

| № п/п | Наименование показателей | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, тыс.чел. | 50,0 | 50,6 | 50,95 | 51,07 | 51,14 | 51,22 |
|  | Родилось, чел. | 824 | 855 | 825 | 722 | 820 | 639 |
|  | Рождаемость на 1000 населения, ‰ | 16,5 | 16,9 | 16,2 | 14,1 | 16,0 | 12,5 |
|  | Умерло, чел. | 688 | 668 | 667 | 637 | 608 | 563 |
|  | Смертность на 1000 населения, ‰ | 13,8 | 13,2 | 13,1 | 12,5 | 11,9 | 11,0 |
|  | Естественный прирост, чел. | 136 | 187 | 155 | 85 | 212 | 76 |
|  | Естественный прирост на 1000 человек, ‰ | 2,7 | 3,7 | 3,1 | 1,7 | 4,2 | 1,5 |
|  | Сальдо миграции, чел. | 258 | 58 | 153 | 35 | -145 | н/д |

* - предварительные данные

Согласно данным государственной статистики, численность населения района на 01.01.2015 г. составила 51,1 тыс.чел.

Таблица 3. - Динамика численности населения поселений Усольского района

| № п/п | Населенные пункты | 01.01.2011, тыс. чел. | 01.01.2012, тыс. чел. | 01.01.2013, тыс. чел. | 01.01.2014, тыс. чел. | 01.01.2015, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тельминское городское поселение | 4,87 | 4,97 | 5,08 | 5,19 | 5,3 |
| 1. | р.п. Тельма | 4,61 | 4,71 | 4,81 | 4,91 | 5,02 |
| 2. | д. Сапиновка | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| 3. | п. Саннолыжный | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4. | п. Озерный | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 5. | п. Тюменск | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 6. | п. Ершовка | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Тайтурское городское поселение | 6,4 | 6,4 | 6,44 | 6,4 | 6,45 |
| 7. | р.п. Тайтурка | 4,91 | 4,94 | 4,95 | 4,91 | 4,95 |
| 8. | д. Буреть | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,67 |
| 9. | с. Холмушино | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 10. | д. Кочерикова | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Белореченское городское поселение | 8,0 | 7,87 | 7,84 | 7,83 | 7,88 |
| 11. | р.п. Белореченский | 8,0 | 7,87 | 7,84 | 7,83 | 7,88 |
| Мишелевское городское поселение | 8,52 | 8,66 | 8,72 | 8,74 | 8,7 |
| 12. | р.п. Мишелевка | 7,8 | 7,93 | 7,99 | 5,9 | 5,78 |
| 13. | д. Глубокий Лог | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 14. | п. Усолье-7 | - | - | - | 2,12 | 2,22 |
| 15. | с. Хайта | 0,7 | 0,71 | 0,71 | 0,7 | 0,68 |
| Среднинское городское поселение | 5,38 | 5,39 | 5,43 | 5,33 | 5,23 |
| 16. | р.п. Средний | 5,38 | 5,39 | 5,43 | 5,33 | 5,23 |
| 17. | п. Степной | - | - | - | - | - |
| Большееланское сельское поселение | 2,742 | 2,811 | 2,86 | 3,0 | 3,03 |
| 18. | с. Большая Елань | 1,54 | 1,62 | 1,66 | 1,75 | 1,76 |
| 19. | д. Большежилкина | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,8 | 0,82 |
| 20. | д. Низовцева | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 |
| 21. | з. Калиновка | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,002 |
| 22. | з. Новоясачная | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| 23. | д. Архиереевка | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| 24. | с. Целоты | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Железнодорожное сельское поселение | 2,92 | 2,81 | 2,87 | 2,86 | 2,88 |
| 25. | п. Железнодорожный | 1,48 | 1,36 | 1,35 | 1,34 | 1,34 |
| 26. | д. Старая Ясачная | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,2 |
| 27. | поселок ж/д.ст. Тельма | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,23 | 0,21 |
| 28. | д. Китой | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
| 29. | п. Набережный | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 |
| 30. | с. Биликтуй | 0,77 | 0,77 | 0,8 | 0,8 | 0,82 |
| Мальтинское сельское поселение | 2,82 | 2,92 | 2,92 | 3,0 | 3,1 |
| 31. | с. Мальта | 2,82 | 2,92 | 2,92 | 3,0 | 3,1 |
| Новожилкинское сельское поселение | 2,36 | 2,37 | 2,38 | 2,42 | 2,38 |
| 32. | с. Новожилкино | 1,6 | 1,6 | 1,61 | 1,64 | 1,61 |
| 33. | д. Ключевая | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 |
| 34. | д. Култук | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,6 | 0,59 |
| Новомальтинское сельское поселение | 1,71 | 1,67 | 1,68 | 1,66 | 1,62 |
| 35. | п. Новомальтинск | 1,45 | 1,41 | 1,42 | 1,4 | 1,36 |
| 36. | д. Бадай | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,26 |
| Раздольинское сельское поселение | 1,57 | 1,58 | 1,59 | 1,61 | 1,59 |
| 37. | п. Раздолье | 1,22 | 1,24 | 1,24 | 1,25 | 1,24 |
| 38. | п. Октябрьский | 0,21 | 0,2ё1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 39. | п. Манинск | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 40. | д. Борисова | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 41. | п. Большая Черемшанка | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,11 |
| Сосновское сельское поселение | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,84 | 1,8 |
| 42. | с. Сосновка | 1,72 | 1,72 | 1,73 | 1,67 | 1,65 |
| 43. | д. Арансахой | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 44. | п. Белогорск | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Тальянское сельское поселение | 1,29 | 1,27 | 1,24 | 1,2 | 1,17 |
| 45. | п. Тальяны | 1,16 | 1,15 | 1,13 | 1,08 | 1,06 |
| 46. | п. Ходарей | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 47. | п. Ягаты |  |  |  |  |  |

Согласно данным муниципальной статистики приведена характеристика возрастной структуры населения района на 01.01.2011 г.

Таблица 4. - Возрастная структура населения на 01.01.2015 г. (в % к общей численности)

| Возрастные группы | Усольский муниципальный район |
| --- | --- |
| лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 21,6 |
| лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) | 57,7 |
| лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 20,7 |
| итого | 100,0 |

В настоящее время территория района освоена неравномерно. Более 90% населения района размещается в его северной части и в ближайшем окружении районного центра, наименее заселены южная и юго-восточная части территории района. В каждом муниципальном образовании от 1 до 7 населенных пунктов.

Средняя плотность населения – 8,1 чел/км2. Показатель плотности населения в Усольском районном муниципальном образовании больше среднего значения плотности населения по Иркутской области в 2,5 раза. Средняя плотность сельского населения составляет 3,3 чел/км2, что более чем в 4 раза больше, чем в среднем по области.

Средняя людность населенных пунктов составляет 1 072 чел. и колеблется от 2 чел. в з. Калиновка до 7 948 чел. – в р.п. Белореченский.

Анализ планов и программ комплексного социально-экономического развития

Анализировалась Комплексная программа социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования на период до 2020 года. Программой заложена стратегия развития экономической базы района, развитие социальной, жилищно-коммунальной сферы, улучшения экологической обстановки. Среди прочих основными целями Программы являются:

-	строительство и реконструкция объектов социальной сферы;

-	модернизация коммунальной инфраструктуры;

-	строительство жилья для специалистов;

Программа является базовым документом, определяющим действия администрации муниципального района при решении социально-экономических проблем на долгосрочную и  среднесрочную перспективу.

Также анализировались:

- муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в  Усольском районном  муниципальном образовании  на  2014-2016 гг.», утвержденная Постановлением администрации муниципального района от 10.12.2013 г. №2174 (постановлением администрации муниципального района от 27.10.2015 г. №512 срок действия Программы продлен до 2018 г.)

- муниципальная программа «Развитие системы образования Усольского района» на 2016-2018, утвержденная Постановлением администрации муниципального района от 10.11.2015 г. №534.

- муниципальная программа «Развитие культуры Усольского районного муниципального образования» на 2016-2018, утвержденная Постановлением администрации муниципального района от 10.11.2015 г. №532.

- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании» на 2014 – 2016 гг., утвержденная Постановлением администрации муниципального района от 25.11.2013 г. №2043.

- муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Усольского районного муниципального образования на 2014-2020 гг», утвержденная Постановлением администрации муниципального района от 21.05.2014 г. № 698.

Система учреждений обслуживания

Как правило, социально-культурные объекты размещают по принципу ступенчатости. Ступени определяются частотой пользования населением различными видами услуг или частотой спроса. Различают учреждения повседневного пользования (иногда в их составе особо выделяют учреждения первичного обслуживания), периодического (два-три раза в неделю) и эпизодического (два-три раза в месяц) пользования.

Учреждения повседневного пользования размещают в микрорайонах из расчета 5-7 минут ходьбы от наиболее удаленных жилых домов, что соответствует радиусу доступности порядка 500 м. В условиях низкой плотности населения данный радиус может быть увеличен до 1000 - 2000 м. Определенные объекты могут находиться в пределах транспортной доступности до центра поселения.

Учреждения периодического пользования располагают на обособленных участках жилых районов, административных центрах сельских поселений из расчета пешеходной доступности или затрат времени на проезд в общественном транспорте (включая подход к остановке) не более 15 мин, что отвечает радиусу доступности примерно 1500 м. В условиях низкой плотности населения данный радиус может быть увеличен до 30-минутной транспортной доступности.

Учреждения эпизодического пользования размещают на обособленных участках планировочных районов и в районном центре. Население пользуется этими учреждениями, приезжая в них на личном или общественном транспорте. Время, затрачиваемое на поездки, обычно строго не лимитируется, однако при их размещении стремятся исходить из 60-минутной доступности.

Учреждения повседневного пользования (детские сады, общеобразовательные школы, аптеки, магазины, предприятия бытового обслуживания) размещаются в каждом жилом районе города и населенном пункте. При определении показателей территориальной доступности учитывалась удаленность населенных пунктов района друг от друга и от административного центра – г. Усолье-Сибирское.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Иркутской области, Усольское районное муниципальное образование входит в Иркутскую зону межрайонного обслуживания. Иркутская зона объединяет районы Иркутско-Черемховской системы. Город Иркутск является областным и межрайонным центром.

Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

Раздел I. Объекты культуры, искусства, досуга и художественного творчества

Глава 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и  максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры, досуга и художественного творчества местного значения для населения муниципального образования Усольского районного муниципального образования

Таблица 4. – Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства

| Наименование | Единица измерения | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные библиотеки | Объект | 1 на 10 тыс. жителей, 1 на 5,5 тыс. детей, 1 на 17 тыс. жителей 15-24 лет | Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 №1683-р (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 №1767-р) |
|  | тыс. ед. хранения | 5 |  |
| Муниципальные музеи | Объект | 1 на 25 тыс. человек |  |
| Муниципальные архивы | Объект | 1 на городской округ, муниципальный район |  |
| Учреждения культурно-досугового типа | Зрительские места | 80 на 1 тыс. жителей | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение Ж) |

* - библиотеки следующих типов: взрослая, детская и юношеская, детская юношеская библиотеки могут быть отделами в составе одного учреждения.

Муниципальный музей может быть образован при наличии соответствующих фондов. Муниципальные архивы могут быть объектами городского округа и муниципального района. Муниципальная библиотека районного значения рассчитывается исходя из 10%-ной обеспеченности от базового норматива, основная потребность удовлетворяется поселенческими библиотеками.

Муниципальные библиотеки, музеи, архивы являются объектами преимущественно периодического и эпизодического пользования. Положение объектов на определенной ступени системы обслуживания определяет территориальную доступность объектов: для библиотек она составляет 60-минутную транспортную доступность, для архива и музеев - 150-минутную транспортную доступность (в виду удаленности населенных пунктов от центра обслуживания).

Согласно СП 42.13330.2011, рекомендуется формировать единые комплексы для культурного и физкультурно-оздоровительного обслуживания для использования учащимися и населением с соответствующим суммированием нормативов. Вместимость музеев и архивов определяются заданием на проектирование.

Раздел II. Объекты образования

Глава 2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования местного значения для населения Усольского районного муниципального образования

Расчет показателя минимально допустимого уровня обеспеченности детскими дошкольными учреждениями

Согласно данным о возрастной структуре населения, население  в возрасте моложе трудоспособного составило в 2012 г. около 19% численности населения района. По данным государственной статистики, численность населения в Усольском районе составляет на 01.01.2015 г. – 51,1 тыс.чел., рождаемость в районе в 2015-2012 гг. составила 11,6 – 16,5 чел на 1 тыс.чел. в год. Таким образом, количество детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет ориентировочно составляет 3,3 тыс. детей.

Согласно СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, вместимость детских дошкольных учреждений устанавливается в зависимости от демографической структуры муниципального образования, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%.

Необходимо обеспечить детскими дошкольными учреждениями 85% численности данной возрастной группы – 2,81 тыс. детей. Учитывая общее население района, рассчитываем существующий норматив обеспечения объектами дошкольного образования, равный 55 мест на 1 тыс. чел.

Учитывая, что расчет существующего норматива обеспечения производился на основе данных о рождаемости в период демографического подъема, следует ввести понижающий коэффициент на перспективу. Начиная с 2011 года, доля женщин, находящихся в возрасте, наиболее благоприятном для рождения ребенка, сокращается на 40%. Соответственно данный показатель обуславливается тем фактом, что в данной категории женщин начнет преобладать возрастная группа рожденных после 1991 года, когда произошел резкий спад рождаемости. Размер детородной базы начнет расти лишь с начала 2020-х годов, когда в фертильный возраст вступят женщины, родившиеся после 2000 года, когда уровень рождаемости начал постепенно повышаться. Перспективный норматив обеспечения объектами дошкольного образования сокращаем на 10% относительно существующего норматива, коэффициент равен 0,9. Таким образом, расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности детскими дошкольными учреждениями населения составляет 49,5 мест на 1 тыс.чел, из них 41 место на 1 тыс.чел - общего типа, 8,5 мест на 1 тыс.чел. - специализированного и оздоровительного.

Расчет показателя минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными  учреждениями

Согласно СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений минимальные расчётные показатели обеспечения объектами начального, основного и среднего общего образования следует принимать с учетом 100%-ного охвата детей неполным средним образованием (I-IX классы) и до 75% детей - средним образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену.

Количество детей I и II ступеней обучения составляет ориентировочно 5,3 тыс.чел. Количество детей III ступени обучения составляет 1,1 тыс.чел. (75% из них – 0,83 чел.). Таким образом, существующий норматив обеспечения равен 120 места на 1 тыс.чел.

Показатель обеспеченности равен для I и II ступеней обучения - 104 места на 1 тыс.чел, III ступени обучения - 16 мест на 1 тыс. чел.

Нормирование учреждений дополнительного образования определяется из расчета 10% общего числа школьников.

Объекты, связанные с обеспечением организации мероприятий по работе с детьми и молодежью – подростковые и молодежные клубы – должны располагаться в каждом поселении в виде отдельных учреждений, отделов, при детских школах искусств и творчества, детско-юношеских спортивных школах.

Таблица 5. – Обоснование максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования

| Наименование объектов | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | м | 500 (в сельских поселениях и малых городах) | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов |
| Общеобразовательные учреждения* | м | 500 |  |
| Учреждения дополнительного образования для детей | Не нормируется |

* - размещение общеобразовательных учреждений допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся I ступени обучения - 15 мин (в одну сторону), для учащихся II-III ступеней - не более 50 мин (в одну сторону).

Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы являются объектами повседневного пользования с пешеходной (пешеходно-транспортной) доступностью.

Согласно п. 2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" (утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189), при проектировании и строительстве городских общеобразовательных организаций рекомендуется предусмотреть пешеходную доступность учреждений для обучающихся начального общего и основного общего образования - не более 0,4 км, для обучающихся среднего общего образования - не более 0,5 км. В сельской местности пешеходная доступность для обучающихся общеобразовательных организаций для обучающихся начального общего образования составляет не более 1,5 км; для обучающихся основного общего и среднего общего образования - не более 3,0 км.

При расстояниях свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, необходимо организовывать транспортное обслуживание до общеобразовательной организации и обратно. Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону.

Подвоз обучающихся осуществляется специально выделенным транспортом, предназначенным для перевозки детей. Оптимальный пешеходный подход обучающихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.

Рекомендуется для обучающихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривать интернат при общеобразовательной организации.

Детские школы искусств и творчества - учреждения дополнительного образования для детей - объекты периодического пользования, поэтому могут располагаться в пределах 30-минутной пешеходно-транспортной доступности.

Подростковые и молодежные клубы должны располагаться в радиусе 30-минутной транспортной доступности.

Раздел III. Объекты услуг связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуг для населения

Глава 3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания, торговли, бытового обслуживания населения Усольского районного муниципального образования

Нормативы минимальной обеспеченности площадью торговых объектов по каждому муниципальному образованию рассчитываются Службой потребительского рынка и лицензирования и корректируются каждые 5 лет.

Таблица 6. – Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общественного питания, торговли, бытового обслуживания

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазины | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 331 | Нормативы разработаны службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в соответствии в утвержденной Постановлением Правительства РФ от 24.09.2010 г. №754 Методикой расчета установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов |
|  |  |  | 280-300 | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение Ж) |
| 2. | Предприятия общественного питания | мест на 1 тыс. чел. | 40 |  |
| 3. | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест на 1 тыс. чел. | 7-9 |  |
| 4. | Отделение связи | объект | 1 на 10 тыс. чел |  |

Таблица 7. – Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания, торговли, бытового обслуживания

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазины | м | в городских населенных пунктах – 800, в сельских населенных пунктах –2000 | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (пункт 10.4, таблица 5) |
| 2. | Предприятия общественного питания | м |  |  |
| 3. | Предприятия бытового обслуживания | м |  |  |
| 4. | Отделение связи | м | 500м |  |

В условиях значительной удаленности населенных пунктов от административных центров поселений предлагается увеличить транспортную доступность отделений связи и объектов общественного питания до 30 мин.

Раздел IV. Объекты физической культуры и спорта

Глава 4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения местного значения для населения Усольского районного муниципального образования

Таблица 8. – Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта

| Наименование | Единица измерения | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы | м2площади пола на 1 тыс. чел. | 60-80 | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение Ж) |
| Плавательные бассейны | м2зеркала воды на 1 тыс. чел. | 20-25 |  |
| Стадионы | объект | 1 на район |  |

Спортивный комплекс, бассейн, стадион районного значения могут выполнять функции обслуживания населения поселения муниципального района, в котором они размещаются.

Транспортная доступность - 120 мин, с учетом удаленности населенных пунктов от центра обслуживания и возможности создания подрайонных центров обслуживания.

Раздел V. Объекты автомобильного транспорта

Глава 5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения для населения Усольского районного муниципального образования

Расчетные показатели плотности автомобильных дорог общего пользования определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования районного значения – суммарная протяженность участков автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах района, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования.

Плотность сети автомобильных дорог – это отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площади территории.

Согласно данным Схемы территориального планирования Усольского районного муниципального образования, общая протяженность автомобильных дорог муниципального значения составляет 642,7 км. Предусмотрена реконструкция существующей сети – распространение дорог с твердым покрытием, к расчетному сроку протяженность сети не меняется.

Общая площадь территории района – 6,256 тыс. кв. км.

Таким образом, определяем плотность сети автомобильных дорог районного значения как отношение проектируемой протяженности сети межселенных автомобильных дорог к площади района: 0,1 км/км2.

Глава 6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов транспортных услуг и транспортного обслуживания населения для населения Усольского районного муниципального образования

На настоящий момент основные пассажирские перевозки в районе осуществляются в направлении города Усолье-Сибирское. На территории района автовокзалов и автостанций нет, в некоторых муниципальных образованиях организованы только остановочные площадки.

Параметры сети общественного транспорта установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов (пп. 11.14 – 11.16).

В полномочия муниципального района входит организация транспортного обслуживания населения между поселениями. Таким образом, необходимо создание сети маршрутов общественного транспорта с остановочными пунктами в каждом поселении.

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 м.

В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена до 800 м.

Таким образом, показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности - дальности пешеходных подходов равен:

в среднеэтажной и малоэтажной многоквартирной жилой застройке 500 м,

в индивидуальной усадебной застройке 800 м.

Раздел VI. Объекты электроснабжения

Глава 7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения для населения Усольского районного муниципального образования

Определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить с учетом использования энергосберегающих технологий и экономных бытовых электроприемников:

-	для промышленных предприятий - по опросным листам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным показателям;

-	для жилищно-коммунального сектора - в соответствии с РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей" и СП 31-110-2003 г.

По мере развития газификации и отмены ограничения по установке газовых плит электрические нагрузки подлежат уточнению.

Таблица 9. - Обоснование укрупненных показателей электропотребления

| Укрупненные показатели электропотребления | Минимально допустимый уровень |
| --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| Электроэнергия, электропотребление Городские поселения, не оборудованные стационарными электроплитами: – без кондиционеров – с кондиционерами | кВт·ч /год на 1 чел. | 1360 1600 | СП 42.13330.2011 |
| Электроэнергия, электропотребление Городские поселения, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): – без кондиционеров – с кондиционерами | кВт·ч /год на 1 чел. | 1680 1920 | СП 42.13330.2011 |
| Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки Городские поселения, не оборудованные стационарными электроплитами: – без кондиционеров – с кондиционерами | ч/год | 5200 5700 | СП 42.13330.2011 |
| Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки Городские поселения, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): – без кондиционеров – с кондиционерами | ч/год | 5300 5800 | СП 42.13330.2011 |
| Электроэнергия, электропотребление Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): - не оборудованные стационарными электроплитами - оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | кВт·ч /год на 1 чел. | 950 1350 | СП 42.13330.2011 |
| Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): - не оборудованные стационарными электроплитами - оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | ч/год | 4100 4400 | СП 42.13330.2011 |
| Электрические нагрузки, расход электроэнергии |  |  | Согласно РД 34.20.185-94 |

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом, системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

По мере развития газификации и отмены ограничения по установке газовых плит электрические нагрузки подлежат уточнению.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов электроснабжения не нормируется.

Раздел VII. Объекты газоснабжения

Глава 8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения для населения Усольского районного муниципального образования

Проектирование и строительство систем газоснабжения должны базироваться на СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы».

Для определения расчетных расходов газа жилых районов, население которых пользуется газом, следует принимать удельные максимально-часовые расходы газа, приведенные в таблице.

# Удельные максимально-часовые расходы газа.

| Типы застройки | Удельные максимально-часовые расходы газа м3/чел в час при теплотворной способности 33,6 мДж/м3 (8000 ккал/м3) |
| --- | --- |
| Многоэтажная с централизованным отоплением и горячим водоснабжением | 0,04 |
| Малоэтажная (коттеджная) с индивидуальными источниками отопления и горячего водоснабжения |  |
| - при норме обеспеченности 20 м2 общ. пл. на 1 чел. | 0,63 - 0,45 |
| - при норме обеспеченности 30 м2 общ. пл. на 1 чел. | 0,88 - 0,62 |
| - при норме обеспеченности 40 м2 общ. пл. на 1 чел. | 1,14 - 0,79 |

Расход газа на источники тепла должен учитываться по расчету энергетической эффективности системы, при этом к.п.д. котлов не следует принимать ниже 95% с минимальной эмиссией вредных выбросов. Годовой расход газа этой категории потребителей определяется в соответствии с требованиями определения годовых тепловых нагрузок потребителей , подключенных к этому источнику тепла.

Расходы газа потребителями для промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять  по опросным листам действующих предприятий, проектам новых и реконструируемых или аналогичных предприятий.

Раздел VIII. Объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Глава 9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Нормативные требования к размещению полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) установлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Минстроем России от 02.11.1996.

Нормы накопления твердых бытовых отходов приведены в соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.

Таблица 10. - Нормы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов, чел./год* | Обоснование |
| --- | --- | --- |
|  | кг | л |  |
| Твердые: |  |  | СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (приложение М) |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 | 900-1000 |  |
| от прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 |  |
| Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |  |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 |  |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |  |

Таблица 11. - Размеры земельных участков предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов

| Предприятия и сооружения | Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га |
| --- | --- |
| Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т в год: |  |
| до 100 | 0,05 |
| св. 100 | 0,05 |
| Склады компоста | 0,04 |
| Полигоны* | 0,02-0,05 |
| Поля компостирования | 0,5-1 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 |
| Сливные станции | 0,02 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 |

* - наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

Нормы накопления рассчитываются для каждого муниципального образования. В полномочия муниципального района входит участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. Размещение и мощность объектов определяются Схемой санитарной очистки территории и Схемой территориального планирования района. Объекты по утилизации отходов производства проектируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03, СНиП 2.01.28-85.

Согласно целевым показателям реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в  Усольском районном  муниципальном образовании  на  2014-2018 гг.» (подпрограмма «Защита окружающей среды в Усольском районе  на 2014-2018 г»), к 2018 году планируется создание 13 площадок для временного складирования бытовых отходов, строительство полигона бытовых отходов.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов, предназначенных для утилизации, транспортировки и переработки бытовых и промышленных отходов, не нормируется.

Раздел IX. Объекты, включая земельные участки, предназначенные для содержания на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения и организации ритуальных услуг

Глава 10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для содержания межпоселенческих мест захоронения и организации ритуальных услуг

Нормативные требования к размещению кладбищ и показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками, предназначенными для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения, устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*".

Таблица 12. - Обоснование обеспеченности объектами, включая земельные участки, предназначенными для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Обоснование |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина |  |
| Кладбища традиционного захоронения | га на 1 тыс. чел. | 0,24* | СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (приложение Ж) |
| Бюро похоронного обслуживания | объект на поселение | 1 |  |

*- также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норма земельного участка на одно захоронение.

В полномочия муниципального района входит содержание межпоселенческих мест захоронения. Минимальная обеспеченность и  максимальная территориальная доступность таких объектов определяется фактической необходимостью.

Раздел X. Объекты гражданской обороны, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций

Глава 11. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами гражданской обороны, необходимыми для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера, и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Таблица 13. - Обоснование нормативов обеспеченности и доступности для объектов гражданской обороны, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование объекта | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Защитные сооружения | СП 88.13330.2014 |
| 2 | Противорадиационные укрытия | СП 88.13330.2014 |
| 3 | Пункты временного размещения | Региональные нормативы градостроительного проектирования Иркутской области |
| 4 | Сборные эвакуационные пункты |  |
| 5 | Сирены |  |

Раздел XI. Объекты, необходимые для обеспечения безопасности людей на водных объектах

Глава 12. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для обеспечения безопасности людей на водных объектах, и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Выбор трассы переправы, назначение состава, изыскание, проектирование и строительство переправы, ее содержание и эксплуатация осуществляются исходя из классификации ледовых переправ согласно ОДН 218.010-98 «Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ».

Таблица 14. - Обоснование нормативов обеспеченности и доступности для объектов гражданской обороны, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование объекта | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ледовые переправы | ОДН 218.010-98 |
| 2 | Спасательные подразделения на водных объектах | Региональные нормативы градостроительного проектирования Иркутской области |