Российская Федерация

Дума

Усольского муниципального района

Иркутской области

РЕШЕНИЕ

От 25.01.2022г.	  	                           		                           №228

рп. Белореченский

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Усольского муниципального района

Иркутской области

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 8, главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 30, 47 Устава Усольского муниципального района Иркутской области, Дума Усольского муниципального района Иркутской области

РЕШИЛА:

- Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Усольского муниципального района Иркутской области (Приложение).

- Признать утратившим силу решение Думы муниципального района Усольского районного муниципального образования от 30.08.2016г. №189 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района Усольского районного муниципального образования».

3. Начальнику отдела в аппарате Думы Усольского муниципального района Иркутской области (Шаргородская В.А.):

3.1.направить настоящее решение мэру Усольского муниципального района Иркутской области для подписания и опубликования в газете «Официальный вестник Усольского района» и в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-raion.ru);

3.2.разместить настоящее решение на официальном сайте Думы  Усольского муниципального района Иркутской области (duma.uoura.ru).

4.Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Думы Усольского

муниципального района Иркутской области		                   Н.Н. Глызина

Мэр Усольского муниципального района

Иркутской области				                                       В.И. Матюха

Приложение

Утверждено

решением Думы Усольского муниципального района

Иркутской области

от 25.01.2022г. №228

Местные нормативы градостроительного проектирования Усольского муниципального района Иркутской области

Местные нормативы градостроительного проектирования в границах Усольского муниципального района Иркутской области (далее - МНГП) разработаны Индивидуальным предпринимателем Кочетовым Владиславом Владиславовичем (далее - Исполнитель) в соответствии с требованиями федерального законодательства (Градостроительный кодекс Российской Федерации), регионального законодательства (Закон Иркутской области от 23.07.2008г. № 59-ОЗ «О градостроительной деятельности в Иркутской области»), нормативных правовых актов органов местного самоуправления Усольского муниципального района Иркутской области, на основании муниципального контракта № 90 от 28.06.2021г., Заказчик – Администрация Усольского муниципального района Иркутской области (далее – администрация).

Согласно  п. 26 ст.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) нормативы градостроительного проектирования - совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с ГрК РФ в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

Нормативы градостроительного проектирования в границах Усольского муниципального района Иркутской области  – нормативный правовой акт, устанавливающий совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в п.1 ч. 3 ст. 19 ГрК РФ (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; автомобильные дороги местного значения; физическая культура и массовый спорт; образование; здравоохранение; обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов), объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района (в соответствии с п. 3 ст. 29.2 ГрК РФ).

Согласно п. 5 ст. 29.2 ГрК РФ нормативы градостроительного проектирования в границах Усольского муниципального района Иркутской области включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными ч. 4 ст. 29.2 ГрК РФ, населения муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

МНГП разработаны на основании статистических и демографических данных, социально-демографического состава и плотности населения, природно-климатических особенностей, стратегий, программ и планов социально-экономического развития региона, муниципального района, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. При выполнении сбора, систематизации и анализа данных были подготовлены и направлены запросы в администрацию, дополнительные данные были собраны Исполнителем самостоятельно по результатам анализа официальных источников информации администрации, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области («Иркутскстат»), действующих документов территориального планирования района, а также документов комплексного социально-экономического развития.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства;

красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определяются границы и функциональное назначение;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим целевого функционального назначения;

микрорайон (квартал) - планировочная единица застройки в границах красных линий, ограниченная магистральными или жилыми улицами;

озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

максимальный процент застройки - отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

гостевая стоянка автомобилей - открытая площадка, предназначенная для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон;

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;

машино-место - предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке;

пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на которой не допускается движение транспорта, за исключением специального, обслуживающего эту территорию;

улица, площадь - территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта;

улично-дорожная сеть (УДС) - система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникаций. Границы УДС закрепляются красными линиями. Территория, занимаемая УДС, относится к землям общего пользования транспортного назначения.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

| Сокращение | Слово/словосочетание |
| --- | --- |
| ГрК РФ | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| РФ | Российская Федерация |
| МНГП | Местные нормативы градостроительного проектирования |
| МО | муниципальное образование |
| н. п. | населённый пункт |
| ВЛ | воздушная линия электропередачи |
| ГНС | газонаполнительная станция |
| ГНП | газонаполнительные пункты |
| ПСБ | промежуточные склады баллонов |
| ГРП | газораспределительные пункты |
| ЕПС | единовременная пропускная способность |
| СанПиН | санитарные правила и нормативы |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |
| ТКО | твердые коммунальные отходы |
| п. | пункт |
| ч. | часть |
| ст. | статья |

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

| Сокращение | Слово/словосочетание |
| --- | --- |
| кВт/ч | киловатт-час |
| Гкал | гигакалория |
| м | метр |
| км | километр |
| км/ч | километр в час |
| м3/сут. | кубический метр в сутки |
| м3/год | кубический метр в год |
| кв. м, м2 | квадратный метр |
| куб. м, м3 | кубический метр |
| тыс. чел. | тысяча человек |
| га | гектар |
| мин. | минуты |

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Усольского муниципального района Иркутской области (далее – муниципального района) и расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Усольского муниципального района Иркутской области исходя из текущей обеспеченности объектами местного значения муниципального района, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития муниципального образования, демографической ситуации, уровня жизни населения, а также документов стратегического планирования муниципального образования.

1.Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области инженерного обеспечения (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение) и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Усольского муниципального района Иркутской области.

1.1.Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения.

Таблица 1.1.1. Расчётные показатели в области электроснабжения.

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Объекты электроснабжения | Объем электропотребления | 2750 кВт. ч на 1 чел. в год |
|  | годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | 5500 |
|  | Размер земельного участка, отводимого под размещение объектов электроснабжения | для понизительных подстанций и переключательных пунктов напряжением до 35кВ | 1500 кв.м. |
|  |  | для электрических распределительных пунктов наружной установки | 250 кв.м. |
|  |  | для электрических распределительных пунктов закрытого типа | 200 кв.м. |
|  |  | для мачтовых подстанций мощностью от 25 до 250 кВА | 50 кв.м. |
|  |  | для комплектных подстанций с одним трансформатором мощностью от 25 до 63 кВА | 50 кв.м. |
|  |  | для комплектных подстанций с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА | 80 кв.м. |
|  |  | для комплектных подстанций с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА | 150 кв.м. |
|  |  | для электрического распределительного пункта наружной установки | 250 кв.м. |

Примечания: 1.Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением.

2.При проектировании электроснабжения муниципального района определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003.

1.2.Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения.

Таблица 1.2.1 Расчётные показатели в области газоснабжения.

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Объекты газоснабжения | Объем потребления газа | при наличии централизованного горячего водоснабжения | 120 куб. м/чел в год |
|  |  | при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | 300 куб. м/чел в год |
|  |  | при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | 180 куб. м/чел в год |
|  | Размер земельного участка, отводимого под размещение объектов газоснабжения | ГНС при производительности 10 тыс. тонн/год | 6 га |
|  |  | ГНС при производительности 20 тыс. тонн/год | 7 га |
|  |  | для размещения пунктов редуцирования газа | 4 кв.м. |
|  |  | ГНП и ПСБ | не более 0,6 га |
|  |  | ГРП | 0,01 |

1.3.Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения.

Теплоснабжение муниципального образования следует предусматривать в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения с учетом экономически обоснованных по энергосбережению при оптимальном сочетании и децентрализованных источников теплоснабжения. Энергогенерирующие сооружения и устройства, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории производственных или коммунальных зон.

В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение предусматривается от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований.

Таблица 1.3.1. Расчётные показатели в области теплоснабжения.

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объем теплопотребления | при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом | 4100 МДж (970 тыс. ккал) на 1 чел. в год |
|  | при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом | 10 000 МДж (2400 тыс. ккал) на 1 чел. в год |
|  | при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом | 6 000 МДж (5 800 тыс. ккал) на 1 чел. в год |
| Размеры ЗУ для отдельностоящих отопительных котельных | Площадь участка определяется заданием на проектирование, в том числе с учетом требований СП 89.13330, ГОСТ Р 55006. |

1.4.Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения.

Таблица 1.4.1. Расчётные показатели в области водоснабжения.

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты водоснабжения | при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140-190 л/сут. на 1 чел. |
|  | то же, с централизованным горячим водоснабжением | 220-280 л/сут. на 1 чел. |
|  | Размеры земельных участков для водопроводных очистных сооружений | Производительность, тыс. куб. м/сут: до 0,8 | 1 га |
|  |  | от 0,8 до 12 | 2 га |
|  |  | от 12 до 32 | 3 га |
|  |  | от 32 до 80 | 4 га |

1.5.Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения.

Водоотведение централизованное и индивидуальное в локальные очистные сооружения, септики, выгреба.

Таблица 1.5.1. Расчётные показатели в области водоотведения.

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты водоотведения | при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140-190 л/сут. на 1 чел. |
|  | то же, с централизованным горячим водоснабжением | 220-280 л/сут. на 1 чел. |
|  | Размеры земельных участков для размещения очистных сооружений канализации | Производительность тыс. куб. м/сут: | для очистных сооружений | для иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
|  |  | до 0,7 | 0,5 га | 0,2 га | - |
|  |  | от 0,7 до 17 | 4 га | 3 га | 3 га |
|  |  | от 17 до 40 | 6 га | 9 га | 6 га |
|  | Размеры земельных участков для размещения очистных сооружений локальных систем канализации | не более 0,25 га |
|  | Объем поверхностных вод, поступающих на очистку | Городской градостроительный узел | более 60 м3/сут с 1 га территории |
|  |  | Примагистральные территории | 50-60 м3/сут с 1 га территории |
|  |  | Межмагистральные территории с размером квартала: до 5 га | 45-50 м3/сут с 1 га территории |
|  |  | от 5 до 10 га | 40-45 м3/сут с 1 га территории |
|  |  | от 10 до 50 га | 35-40 м3/сут с 1 га территории |

2.Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области транспорта.

2.1.Автомобильные дороги местного значения.

Классификация категорий улиц и дорог муниципального района

Улично-дорожная сеть (далее – УДС), представляющая собой систему улиц и дорог различных категорий и объектов дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначена для движения транспортных средств и пешеходов. Границы территорий УДС регламентируются линиями градостроительного регулирования.

В границах территорий УДС размещаются конструктивные элементы, включая дорожное полотно проезжей части, транспортные площади, разделительные полосы, пути рельсового транспорта (трамвая, легкого рельсового транспорта) и опоры его контактных сетей, защитные ограждения, включая озеленение, технические средства организации дорожного движения, тротуары, развязки, пешеходные переходы вне проезжей части улиц, остановочные пункты, разворотные и отстойно-разворотные площадки городского общественного пассажирского транспорта, объекты освещения и иные подобные устройства и сооружения.

В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

При осуществлении нового строительства при формировании контура застройки следует обеспечивать «треугольник видимости».

В проектах межевания территории кварталов не допускается сужение красных линий УДС с целью сохранения поперечного профиля УДС и технических коридоров инженерных сетей.

Ось тротуара вдоль улиц и дорог одной категории непрерывна и проходит на фиксированном расстоянии от оси проезжей части в отдельно взятом и смежных кварталах.

Классификация улиц и дорог:

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные улицы общегородского значения: |
| 2-го класса – регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на внешние автомобильные дороги. Транспортно-планировочные оси города, основные элементы функционально-планировочной структуры города, поселения. Движение регулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Для движения наземного общественного транспорта устраивается выделенная полоса при соответствующем обосновании. Пересечение с дорогами и улицами других категорий - в одном или разных уровнях. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части со светофорным регулированием |
| 3-го класса – регулируемого движения | Связывают районы города, муниципального района между собой. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Для движения наземного общественного транспорта устраивается выделенная полоса при соответствующем обосновании. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части и вне проезжей части |
| Магистральные улицы районного значения | Транспортная и пешеходная связи в пределах жилых районов, выходы на другие магистральные улицы. Обеспечивают выход на улицы и дороги межрайонного и общегородского значения. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами в одном уровне. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части |
| Улицы и дороги местного значения: |
| - улицы в зонах жилой застройки | Транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы районного значения, улицы и дороги регулируемого движения. Обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам |
| - улицы в общественно-деловых и торговых зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри зон и районов для обеспечения доступа к торговым, офисным и административным зданиям, объектам сервисного обслуживания населения, образовательным организациям и др. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части |
| - улицы и дороги в производственных зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри промышленных, коммунально-складских зон и районов, обеспечение доступа к зданиям и земельным участкам этих зон. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части. |
| Пешеходные улицы и площади | Благоустроенные пространства в составе УДС, предназначенные для движения и отдыха пешеходов с обеспечением полной безопасности и высокого комфорта пребывания. Пешеходные связи объектов массового посещения и концентрации пешеходов. Движение всех видов транспорта исключено. Обеспечивается возможность проезда специального транспорта |

Таблица 2.1.1. Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения, шт. | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |
| 2-го класса | 90 | 3,50-3,75 | 4-8 | 430/580 | 55 | - |
|  | 80 | 3,25-3,75 |  | 310/420 | 60 | - |
|  | 70 |  |  | 230/310 | 65 | - |
| Магистральные улицы: |
| 2-го класса | 80 | 3,25-3,75 | 4-10 | 310/420 | 60 | 3,0 |
|  | 70 |  |  | 230/310 | 65 |  |
|  | 60 |  |  | 170/220 | 70 |  |
| 3-го класса | 70 | 3,25-3,75 | 4-6 | 230/310 | 65 | 3,0 |
|  | 60 |  |  | 170/220 | 70 |  |
|  | 50 |  |  | 110/140 | 70 |  |
| Магистральные улицы районного значения | 70 | 3,25-3,75 | 2-4 | 230/310 | 60 | 2,25 |
|  | 60 |  |  | 170/220 | 70 |  |
|  | 50 |  |  | 110/140 | 70 |  |
| Улицы и дороги местного значения: |
| Улицы в зонах жилой застройки | 50 | 3,0-3,5 | 2-4 | 110/140 | 80 | 2,0 |
|  | 40 |  |  | 70/80 | 80 |  |
|  | 30 |  |  | 40/40 | 80 |  |
| Улицы в общественно-деловых и торговых зонах | 50 | 3,0-3,5 | 2-4 | 110/140 | 80 | 2,0 |
|  | 40 |  |  | 70/80 | 80 |  |
|  | 30 |  |  | 40/40 | 80 |  |
| Улицы и дороги в производственных зонах | 50 | 3,5 | 2-4 | 110/140 | 60 | 2,0 |
| Проезды: основные | 40 | 3,0 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 3,5 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы и площади: |
| Пешеходные улицы и площади | - | По расчету | По расчету | - | 50 | По проекту |
| Парковые дороги, проезды, велосипедные дорожки |
| Парковые дороги | 40 | 3,0 | 2 | 75 | 80 | - |
| Основные проезды | 40 | 3,0 | 2 | 50 | 70 | - |
| Второстепенные проезды | 30 | 3,5 | 1 | 25 | 80 | - |
| Велосипедные дорожки -в составе поперечного профиля УДС | 20 | 1,50* | 1-2 | 25 | 70 | - |
|  |  | 1,00** | 2 |  |  |  |
| -на рекреационных территориях в жилых зонах и т.п. | 20 | 1,50* | 1-2 | 25 | 70 | - |
|  |  | 1,00** | 2 |  |  |  |
| * При движении в одном направлении; **При движении в двух направлениях |

Примечания: 1.Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Ширина дорог в красных линиях принимается, м: магистральных улиц - 40-100; дорог местного значения - 15-30. Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дороги, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция) и условий прохождения улицы или дороги. При проектировании объектов нового строительства на незастроенной территории рекомендуется принимать максимальные значения расчетной скорости.

2.Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дороги, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция) и условий прохождения улицы или дороги;

3.В зонах сложившейся исторической застройки, в границах территорий, прилегающих к охранным зонам объектов культурного наследия, допускается предусматривать размещение объектов с расчетными параметрами ниже установленных.

4.В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

5.При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

6.При поэтапном достижении расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов необходимо резервирование территории и подземного пространства для перспективного строительства.

7.При проектировании магистральных дорог необходимо обеспечивать свободную от препятствий зону вдоль дороги (за исключением технических средств организации дорожного движения, устанавливаемых по ГОСТ Р 52289-2019); размер такой зоны следует принимать в зависимости от расчетной скорости с учетом стесненности условий.

2.2.Расчетные показатели объектов в области транспорта.

Для размещения сооружений и устройств для хранения транспортных средств на территории муниципального района следует предусматривать:

- объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения муниципального района, расположенные вблизи от мест проживания;

- объекты для парковки легковых автомобилей населения муниципального района при поездках с различными целями.

Расчетные показатели обеспеченности населения машино-местами на объектах хранения легковых автомобилей населения муниципального района представлены в Таблице 2.2.1

Таблица 2.2.1. Расчетные показатели обеспеченности населения машино-местами на объектах для парковки легковых автомобилей населения Усольского муниципального района Иркутской области

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов по уровню комфорта |
| 1 | - стоянка для постоянного хранения | 237 машино-мест на 1000 чел. | в зоне новой жилой за стройки 800 м в районах реконструкции 1500 м |
|  | по классу комфортности | Бизнес-класс | 2,0 машино-мест на 1 квартиру |  |
|  |  | Эконом-класс | 1,2 машино-мест на 1 квартиру |  |
|  |  | Муниципальный | 1,0 машино-мест на 1 квартиру |  |
|  |  | специализированный | 0,8 машино-мест на 1 квартиру |  |
| 2 | -стоянки для временного хранения | 80 машино-мест 1000 чел. | 200 м |
|  | по классу комфортности | Бизнес-класс | 0,63 машино-мест на 1 квартиру |  |
|  |  | Эконом-класс | 0,35 машино-мест на 1 квартиру |  |
|  |  | Муниципальный | 0,16 машино-мест на 1 квартиру |  |
|  |  | специализированный | 0,25 машино-мест на 1 квартиру |  |
| Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий и учреждений |
| 3 | Учреждения органов местного самоуправления | 1 машино-место на 200-220 м2 общей площади | 250 м |
| 4 | Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | 1 машино-место на 50-60 м2 общей площади | 250 м |
| 5 | Банки и банковские учреждения: с операционными залами | 1 машино-место на 30-35 м2 площади | 250 м |
|  | без операционных залов | 1 машино-место на 55-60 м2 площади |  |
| 6 | Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | 1 машино-место на 6-8 чел., работающих в двух смежных сменах | 250 м |
| 7 | Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | 140-160 машино-место на 1000 чел., работающих в двух смежных сменах | 250 м |
| 8 | Дошкольные образовательные учреждения | по заданию на проектирование, но не менее 2 машино-мест | 250 м |
| 9 | Школы | по заданию на проектирование, но не менее 2 машино-мест | 250 м |
| 10 | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам | 1 машино-место на 20-25 м2 общей площади | 250 м |
| 11 | Объекты бытового обслуживания | 1 машино-место на 10-25 м2 общей площади | 250 м |
| 12 | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | 1 машино-место на 25-30 мест на трибунах | 400 м |
| 13 | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы) | 1 машино-место на 25-55 м2 общей площади | 250 м |
| 14 | Тренажерные залы площадью 150 - 500 м2 | 1 машино-место на 8-10 единовременных посетителей | 250 м |
| 15 | Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт и др.) | 1 машино-место на 3-4 единовременных посетителя | 250 м |
| 16 | Бассейны | 1 машино-место на 5-7 единовременных посетителей | 250 м |
| 17 | Театры, кинотеатры, концертные залы | 1 машино-место на 4-8 зрительских места | 250 м |
| 18 | Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | 1 машино-место на 6-8 единовременных посетителей | 250 м |
| 19 | Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | 1 машино-место на 6-8 постоянных мест | 250 м |
| 20 | Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы | 1 машино-место на 4-7 единовременных посетителей | 250 м |
| 21 | Медицинские организации оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | 5-7 машино-место на 100 коек | 250 м |
|  |  | 5 машино-место на 100 сотрудников |  |
| 22 | Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в т.ч. амбулатории) | 5-7 машино-место на 100 посещений | 250 м |
|  |  | 2-3 м/м на 100 сотрудников |  |
| 23 | Интернаты и пансионаты для престарелых и инвалидов | 1 машино-место на 20-30 коек | 250 м |
| 24 | Рынки постоянные:-универсальные и непродовольственные | 1 машино-место на 30-40 м2 общей площади | 250 м |
|  | - продовольственные и сельскохозяйственные | 1 машино-место на 40-50 м2 площади |  |
| 25 | Рестораны и кафе | 1 м/м на 4-5 посадочных мест | 250 м |
| 26 | Железнодорожные вокзалы и автовокзалы | 1 машино-место на 10-15 пассажиров | 250 м |
| 27 | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса | 15 машино-мест на 100 м2 торговой площади | 250 м |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |
| 28 | Пляжи и парки в зонах отдыха | 15-20 машино-место на 100 единовременных посетителей | 400 м |
| 29 | Лесопарки и заповедники | 7-10 машино-мест на 100 единовременных посетителей | 400 м |
| 30 | Базы кратковременного отдыха | 10-15 машино-мест на 100 единовременных посетителей | 400 м |
| 31 | Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, турбазы | 3-5 машино-мест на 100 человек (отдыхающих и персонала) | 400 м |

Примечания: 1.Сооружения для постоянного хранения легковых автомобилей всех категорий следует проектировать:

-на территориях производственных зон, на территориях защитных зон между полосами отвода железных дорог и линиями застройки, в санитарно-защитных зонах производственных предприятий и железных дорог;

-на территориях жилых районов и микрорайонов (кварталов).

Автостоянки (открытые площадки) для хранения легковых автомобилей, принадлежащих постоянному населению населенного пункта, целесообразно временно размещать на участках, резервируемых для перспективного строительства объектов и сооружений различного функционального назначения, включая многоярусные механизированные автостоянки.

2.Наземные автостоянки вместимостью более 500 машино-мест следует размещать на территориях производственных и коммунально-складских зон.

3.На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов.

4.Гаражи для постоянного хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома.

5.Требуемое для объекта количество машино-мест, установленное расчетом, следует размещать в пределах участка, отведенного под застройку этого объекта. Не допускается использовать для этих целей улично-дорожную сеть (включая проезжую часть, тротуары, полосы озеленения и другие элементы), а также участки, выделяемые застройщику под компенсационное благоустройство.

Дополнительно к местам постоянного хранения автотранспорта должны быть предусмотрены места для временного хранения автомобилей («гостевых парковок») – 25-30% от расчетного количества мест постоянного хранения.

Потребность в территории для хранения автотранспорта определяется исходя из способа хранения (наземная площадка или специализированные здания/сооружения), типа (встроенный, отдельно стоящий) и числа уровней зданий (сооружений). В случае, если территория для постоянного или временного хранения автотранспорта не выделяется (не резервируется) в составе территорий жилой застройки, то места хранения автомобилей должны быть предусмотрены в подземной и надземной частях жилых зданий, либо пристраиваться к зданиям другого функционального назначения или встраиваться в них.

Сооружения для хранения легковых автомобилей постоянного населения населенного пункта следует размещать в радиусе доступности 250 – 300 м от мест жительства автовладельцев, но не более чем в 800 м. Допускается увеличивать дальность подходов к сооружениям хранения легковых автомобилей для жителей кварталов с сохраняемой застройкой до 1500 м.

6.Открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых районах, микрорайонах (кварталах) при условии соблюдения санитарных разрывов (по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) от автостоянок до объектов, указанных в Таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2. Санитарные разрывы для открытых автостоянок

| Объекты, до которых определяется разрыв | Расстояние, м, не менее |
| --- | --- |
|  | открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | Свыше 300 |
| Фасады жилых зданий и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых зданий без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Общественные здания | 10 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| Территории общеобразовательных организаций, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских площадок | 15 | 25 | 25 | 50 | По согласованию с органами государственного санитарного надзора |
| Территории медицинских организаций стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | По согласованию с органами государственного санитарного надзора | По согласованию с органами государственного санитарного надзора | По согласованию с органами государственного санитарного надзора |

Примечания: 1.Разрыв от наземных автостоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия

2.В случае размещения на смежных участках нескольких автостоянок (открытых площадок), расположенных с разрывом между ними, не превышающим 25 м, расстояние от этих автостоянок до жилых домов и других зданий следует принимать с учетом общего количества машино-мест на всех автостоянках, но во всех случаях, не допуская размещения во внутриквартальной жилой застройке автостоянок вместимостью более 300 машино-мест.

Таблица 2.2.3. Расчетные показатели объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Остановки общественного пассажирского транспорта в границах населенного пункта - в жилой зоне | расстояние между остановочными пунктами на линии общественного пассажирского транспорта 600-800 м | 500 (800) м от входа в жилое здание |
|  | - в общественном центре |  | 400 м от объектов |
|  | - в производственной и коммунально-складской зоне |  | 400 м от проходных |
|  | - в зонах массового отдыха и спорта |  | 800 м от главного входа |
| 2. | Автобусные остановки на дорогах: - III категорий; IV-V категорий | 1500-3000 м | Не нормируется |
| 3. | Станции технического обслуживания общественного пассажирского транспорта | 1 пост на 200 автомобилей | Не нормируется |

Примечания: 1.Минимальное расстояние от остановок специализированного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания 100 м. 2. Расстояние от жилых зданий, в которых проживают инвалиды, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не более) – 300 м.

3.Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности.

Таблица 3.1. Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта

| № | Наименование вида объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения |
| 1.1 |  | 0,32 га на 1000 чел. |  |
|  | Спортивные ядра для занятий легкой атлетикой: | Отдельная прямая беговая дорожка длиной 60 - 100 м | ЕПС - 3 чел. на 1 дорожку | Радиус обслуживания в жилой застройке 1 500 м. |
|  |  | Круговые беговые дорожки длиной 400 м | ЕПС - 6 чел. на 1 дорожку |  |
|  |  | Места для прыжков | ЕПС - 5 чел. на 1 сектор |  |
| 1.2 | Спортивные площадки (в расчете на 1 площадку) | Баскетбола | ЕПС - 18 чел. | Радиус обслуживания в жилой застройке 1 500 м. |
|  |  | Волейбола | ЕПС - 20 чел. |  |
|  |  | Тенниса | ЕПС - 6 чел. |  |
|  |  | Хоккея с шайбой | ЕПС - 30 чел. |  |
| 1.3 | Поля для игры в футбол | ЕПС - 28 чел. | Транспортная доступность 30 мин. |
| 1.4 | Площадка для физкультурно- оздоровительных занятий для | детей 6-10 лет | 3 м2 на 1 чел. | Радиус обслуживания в жилой застройке 1 500 м. |
|  |  | детей 11-14 лет | 5 м2 на 1 чел. |  |
|  |  | юношей и взрослых | 10 м2 на 1 чел. |  |
| 1.5 | Комплексная площадка для подвижных игр | 20 м2 на 1 чел. | Радиус обслуживания в жилой застройке 1 500 м. |
| 1.6 | Полоса для преодоления препятствий | 1 чел. на 10 м. длины | Радиус обслуживания в жилой застройке 1 500 м. |
| 2. | Спортивные залы |
|  |  | 60-80 м2 на 1000 чел. |  |
| 2.1 | Для занятий: | Баскетболом | ЕПС - 18 чел. 30 м2 на 1 чел. | Транспортная доступность 30 мин. |
|  |  | Боксом | ЕПС - 15 чел. 13 м2 на 1 чел. |  |
|  |  | Дзюдо | ЕПС - 20 чел. 12 м2 на 1 чел. |  |
|  |  | Волейболом | ЕПС - 20 чел. 18 м2 на 1 чел. |  |
|  |  | Художественной гимнастикой | ЕПС - 20 чел. 32 м2 на 1 чел. |  |
|  |  | Спортивной борьбой | ЕПС - 16 чел. 22 м2 на 1 чел |  |
|  |  | Настольным теннисом | ЕПС - 4 чел. на 1 стол 9 м2 на 1 занимающегося |  |
| 2.2 | Помещения для физкультурно- оздоровительных занятий: | 42 x 24 м | ЕПС - 50 чел. | Транспортная доступность 30 мин. |
|  |  | 36 x 18 м | ЕПС - 40 чел. |  |
|  |  | 30 x 15, 24 x 12 м | ЕПС - 35 чел. |  |
|  |  | 18 x 12 м | ЕПС - 25 чел. |  |
|  |  | 12 x 6 м | ЕПС - 12 чел. |  |
| 3 | Плавательные бассейны |
|  |  | 20-25 м2 зеркала воды на 1000 чел. |  |
| 3.1 | 50-метровая ванна для плавания | ЕПС - 12 чел. на 1 дорожку | Транспортная доступность 30 мин. |
|  | 25-метровая ванна для плавания | ЕПС - 8 чел. на 1 дорожку |  |
|  | Прыжки в воду | ЕПС - 6 чел. на 1 прыжковое устройство |  |

4.Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области образования и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

Таблица 4.1. Расчётные показатели в области образования

| № | Наименование вида объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | 45 мест на 100 детей в возрасте 0-7 лет | Транспортно-пешеходная доступность 500 м. |
|  |  | размер земельного участка м2 на 1 место при вместимости: |  |
|  |  | до 100 мест | 44 |  |
|  |  | св. 100 мест | 38 |  |
|  |  | св. 500 мест | 30 |  |
| 2 | Общеобразовательные организации | 45 мест на 100 детей в возрасте 7-18 лет | Транспортно-пешеходная доступность 30 мин. |
|  |  | размер земельного участка, м2 на 1 место при вместимости: |  |
|  |  | св. 40 до 400 мест | 55 |  |
|  |  | св. 400 до 500 | 65 |  |
|  |  | св. 500 до 600 | 55 |  |
|  |  | св. 600 до 800 | 45 |  |
|  |  | св. 800 до 1100 | 36 |  |
|  |  | св. 1100 до 1500 | 23 |  |
| 3 | Организации дополнительного образования детей | 65 мест на 100 детей в возрасте 5-18 лет | Транспортная доступность 30 мин. |
|  |  | размер земельного участка 2 га |  |
| 4 | Детские дома-интернаты | 3 места на 1000 человек в возрасте 4-17 лет. | Транспортная доступность 30 мин. |

5.Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области утилизации и переработки твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Усольского муниципального района Иркутской области.

Таблица 5.1.  Расчётные показатели в области утилизации и переработки твердых коммунальных отходов

| № | Наименование вида объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигон захоронения ТКО | 0,02-0,05 га на 1 тыс. твердых коммунальных отходов в год | Не нормируется |
| 2 | Мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты | 0,05 га на 1 тыс. твердых коммунальных отходов в год | Не нормируется |
| 3 | Площадки для установки контейнеров для сбора, в том числе раздельного, твердых коммунальных отходов | Обеспеченность контейнерными площадками 100 % определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов [1], и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора [2], с учетом положений территориальной схемы обращения с отходами | 100 м |
|  |  | Не более 5 контейнеров на площадку |  |

Примечания: 1.Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м.

2.Нормы накопления твердых коммунальных отходов для муниципального района:

-от благоустроенного жилого фонда (имеющего водопровод, канализацию, центральное отопление) – 0,45 тонн/ чел. в год;

-от неблагоустроенного жилого фонда (не имеющего канализации, с местным отоплением на твердом топливе) – 0,45 тонн/ чел. в год;

-общее количество твердых коммунальных отходов по муниципальному району с учетом общественных зданий – 0,63 тонн/ чел. в год.

Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 8% в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.

3.Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Бконт = Пгод × t × К / (365 × V), где

Пгод – годовое накопление твердых коммунальных отходов, куб. м;

t – периодичность удаления отходов в сутки;

К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25;

V – вместимость контейнера.

6.Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения Усольского муниципального района Иркутской области.

Перечень объектов и расчетные показатели для объектов местного значения в иных областях установлены в соответствии с решением вопросов местного значения Усольского муниципального района Иркутской области. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в иных областях, и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в п. 6.1. – 6.5. нормативов градостроительного проектирования Усольского муниципального района Иркутской области.

6.1.Расчётные показатели в области культуры и искусства.

Таблица 6.1.1. Расчётные показатели в области культуры и искусства

| № | Наименование вида объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Музеи: | Краеведческий музей | 1 объект на район | Транспортная доступность 30 - 60 мин |
|  |  |  | 50-60 м2 на 1000 человек |  |
| 2 | Районный дом культуры: | Концертный зал | 1 объект район | Транспортная Доступность 30 - 40 мин. |
|  |  |  | 3,5-5 мест на 1 000 человек |  |
| 3 | Центр культурного развития | 1 объект район | Транспортная доступность 30 - 60 мин |
| 4 | Передвижной многофункциональный культурный центр | 1 транспортная единица на район | Транспортная доступность 30 - 60 мин |
| 5 | Библиотеки: | Межпоселенческая библиотека | 1 объект на район | Транспортная доступность 30 - 60 мин |
|  |  |  | 4 500 единиц хранения фондов на 1 000 человек |  |
|  |  |  | 3 мест в читальных залах на 1 000 человек |  |
|  |  | Детская библиотека | 1 объект на район |  |
|  |  |  | 4 500 единиц хранения фондов на 1 000 детей |  |
|  |  |  | 2 места в читальных залах на 1 000 детей |  |
|  |  | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | 1 объект на район |  |

6.2.Расчётные показатели в области социального обслуживания населения.

Таблица 6.2.1 Расчётные показатели в области социального обслуживания населения

| № | Наименование вида объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центр социального обслуживания, в т. ч. для граждан пожилого возраста и инвалидов | 28 мест на 1 000 человек в возрасте с 18 лет | Транспортная доступность 40 мин |

6.3.Расчётные показатели в области местного самоуправления.

Таблица 6.3.1 Расчётные показатели в области местного самоуправления

| № | Наименование вида объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административно-управленческое учреждение | Площадь помещений 30 кв.м. на сотрудника | Транспортная доступность 40 мин. |
| 2 | Муниципальный архив* | Площадь хранения 2,5 кв.м. на 1 000 единиц хранения | Пешеходная доступность от Административно-управленческого учреждения 15 мин. |

Примечание: * Объекты рекомендуется располагать в непосредственной близости к Административно-управленческим учреждениям и ее структурных подразделений.

6.4.Расчётные показатели в области ритуального обслуживания населения.

Таблица 6.4.1 Расчётные показатели в области ритуального обслуживания населения

| № | Наименование вида объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюро похоронного обслуживания населения | 1 объект на район | Транспортная доступность 60 мин |
| 2 | Кладбища | Смешанного и традиционного захоронения- 0,24 га. на 1 000 жителей | Не нормируется |
|  |  | Урновых захоронений после кремации – 0,02 га на 1 000 жителей |  |

Примечания: 1.Формирование кладбищ площадью более 40 га не допускается.

6.5. Расчётные показатели в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Таблица 6.5.1 Расчётные показатели в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

| № | Наименование вида объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Убежища, укрытия | при одноярусном расположении нар - 0,6 кв.м; при двухъярусном расположении нар - 0,5 кв.м; при трехъярусном расположении нар - 0,4 кв.м площади пола помещений на 1-го укрываемого | Пешеходная доступность-500 м; до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России |
| 2 | Здания административные, в том числе для размещения сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварийно-спасательных служб, в т.ч. поисково-спасательных, лабораторий, образовательных организаций по подготовке спасателей, объектов по подготовке собак и т.д. | По заданию на проектирование | Не нормируется |
| 3 | Пожарно-спасательная часть | Кол-во объектов на муниципальный район 3 объекта | Время прибытия первого подразделения пожарной охраны 10 мин. |
| 4 | Источники наружного противопожарного водоснабжения | По расчету в соответствии с СП 8.13130.2020 | Радиус обслуживания 500 м |
| 5 | Берегозащитные сооружения | Обеспеченность 100 % береговой линии, требующей защиты | Не нормируется |
| 6 | Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Обеспеченность 100 % территории, требующей защиты | Не нормируется |
| 7 | Объекты информирования и оповещения | Обеспеченность системами 100 % | Не нормируется |

6.6. Расчётные показатели в области охраны порядка.

Таблица 6.6.1 Расчётные показатели в области охраны порядка

| № | Наименование вида объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отделение полиции | 1 объект на административный участок* | Не нормируется |

Примечание: * Количество и границы административных участков определяются территориальными органами МВД России.

6.7. Расчётные показатели в области жилищного строительства.

Таблица 6.7.1. Расчетные показатели в области муниципального жилищного строительства

| № | Объекты жилищного строительства в границах поселения | Минимально допустимый уровень обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объекты жилищного строительства | Обеспеченность общей жилой площадью жилых домов социального назначения | 18 кв.м./чел |
|  |  | Обеспеченность общей жилой площадью при новом строительстве на свободных территориях | 35 кв.м./чел |
|  |  | Обеспеченность общей жилой площадью при реконструкции объектов капитального строительства жилого назначения во всех планировочных районах | 30 кв.м./чел |
| 2 | Минимальный размер территории для жилищного строительства в границах муниципального района | малоэтажная застройка (1-3 этажа) | для застройки без земельных участков | 10 га/тыс. чел |
|  |  |  | для застройки с участком | 20 га/тыс. чел |
|  |  | среднеэтажная застройка (4-8 этажей) | 8 га/тыс. чел |

6.8. Расчётные показатели в области сельского хозяйства.

Таблица 6.8.1 Показатели минимальной плотности застройки площадей с/х предприятий

| Предприятия | Минимальная плотность застройки, % |
| --- | --- |
| Крупного рогатого скота | Молочные при привязном содержании коров |
|  | Количество коров в стаде 50 - 60 % |
|  |  | на 400 коров | 51 */45 |
|  |  | на 800 коров | 55/50 |
|  | Количество коров в стаде 90 % |
|  |  | на 400 коров | 51/45 |
|  |  | на 800 коров | 55/49 |
|  | Молочные при беспривязном содержании коров |
|  | Количество коров в стаде 50, 60 и 90 % |
|  |  | на 800 коров | 53 |
|  |  | на 1200 коров | 56 |
|  | Мясные и мясные репродукторные |
|  |  | на 800 и 1200 коров | 52 **/35 |
|  | Доращивания и откорма молодняка |  |
|  |  | на 6000 скотомест | 45 |
|  | Выращивание телят, доращивания и откорма молодняка |
|  |  | на 3000 скотомест | 41 |
|  | Откорма крупного рогатого скота |
|  |  | на 1000 скотомест | 32 |
|  |  | на 2000 скотомест | 34 |
|  |  | на 3000 скотомест | 36 |
|  | Племенные |
|  | Молочные |
|  |  | на 400 коров | 45 |
|  |  | на 800 коров | 55 |
|  | Мясные |
|  |  | на 400, 600 и 800 коров | 40 |
|  | Выращивания ремонтных телок |
|  |  | на 1000 и 2000 скотомест | 52 |
|  |  | на 3000 скотомест | 54 |
| Свиноводческие | Товарные |
|  | Репродукторные |
|  |  | на 4000 голов | 36 |
|  |  | на 8000 голов | 43 |
|  | Откормочные |
|  |  | на 6000 голов | 39 |
|  | С законченным производственным циклом |
|  |  | на 2000 голов | 32 |
|  |  | на 4000 голов | 37 |
|  | Племенные |
|  |  | на 100 маток | 38 |
|  |  | на 200 маток | 40 |
| Овцеводческие | Размещаемые на одной площадке |
|  | Шерстные, шерстно-мясные, мясосальные |
|  |  | до 2500 маток | 55 |
|  | Мясошерстные |
|  |  | до 2500 маток | 66 |
|  |  | до 2500 голов ремонтного молодняка | 62 |
|  | Откормочные |
|  |  | до 2500 голов | 65 |
|  | С законченным оборотом стада |
|  | Мясошерстные |
|  |  | до 2500 голов | 60 |
|  | Мясошерстно-молочные |
|  |  | до 2000 и 4000 голов | 63 |
| Козоводческие | Пуховые |
|  |  | на 2500 голов | 63 |
|  | Шерстные |
|  |  | на 3600 голов | 64 |
| Коневодческие | на 50 голов | 38 |
|  |  | на 100 голов | 39 |
|  |  | на 150 голов | 40 |
| Птицеводческие | Яичного направления |
|  |  | на 200 тыс. кур-несушек | 28 |
|  |  | на 300 тыс. кур-несушек | 32 |
|  | Мясного направления |
|  | Бройлерные |
|  |  | на 3 млн. бройлеров: | 27 <***>/43 |
|  | Племенные |
|  | Яичного направления |
|  | Племзавод на 50 тыс. кур: зона взрослой птицы зона ремонтного молодняка | 25 28 |
|  | Мясного направления |
|  | Племзавод на 50 тыс. кур: зона взрослой птицы зона ремонтного молодняка | 25 25 |
| Звероводческие и кролиководческие | Звероводческие | 21 |
|  | Кролиководческие | 22 |
| Тепличные | Многолетние теплицы общей площадью |
|  |  | 6 га | 54 |
|  |  | 12 га | 56 |
|  | Однопролетные (ангарные) теплицы общей площадью до 5 га | 41 |
| По ремонту сельскохозяйственной техники | Центральные ремонтные мастерские для хозяйств с парком |
|  |  | на 25 тракторов | 25 |
|  |  | на 50 и 75 тракторов | 28 |
|  | Пункты ТО на 10-30 тракторов | 30 |
| Прочие предприятия | По переработке или хранению с/х продукции | 50 |
|  | Комбикормовые | 27 |
|  | По хранению семян и зерна | 28 |

Примечания: 1.* Над чертой приведены показатели для зданий без чердаков, под чертой - с используемыми чердаками. 2. * Над чертой приведены показатели при хранении грубых кормов и подстилки под навесами, под чертой - при хранении в скирдах. 3.*** Над чертой приведены показатели для многоэтажных зданий, под чертой - для одноэтажных.

7.Расчетные показатели в области рекреации и благоустройства территории.

Таблица 7.1.1. Расчетные показатели в области рекреации и благоустройства территории

| № | Наименование вида объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Озелененные территории общего пользования | 12 м2 / на чел. | Не нормируется |
| 2 | Лесопарки | не более 10 чел. / га | Транспортная доступность 30-60 мин. |
| 3 | Леса | не более 1-3 чел. / га, | Транспортная доступность 30-60 мин. |
| 4 | Питомники древесных и кустарниковых растений | 3-5 м2 / на чел. | Транспортная доступность 30-60 мин. |
|  |  | Площадь 80 га |  |
| 5 | Парк культуры и отдыха | не более 100 чел. / га | Транспортная доступность 30-60 мин.290 мин. |
|  |  | Площадь 15 га |  |

Примечания: Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рекреационных объектов общего пользования, рекомендуется принимать 10 - 15% от численности населения, проживающего в радиусе доступности объекта рекреации.

Приложение  к местным нормативам градостроительного

проектирования Усольского муниципального района

Иркутской области (справочное)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ ПО СОЗДАНИЮ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ

1.При планировке и застройке муниципального района необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

2.При проектировании, реконструкции и ремонте общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения», СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам», СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей», СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям», ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения», РДС 35-201-99 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».

Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование.

Заданием на проектирование устанавливаются мероприятия по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В случаях когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственники таких объектов должны осуществлять с общественными объединениями инвалидов согласования по мерам, обеспечивающим удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.

3.К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: жилые здания; административные здания и сооружения (включая судебно-правовые учреждения, правоохранительные и налоговые органы); объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т.д.); объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения; гостиницы, отели, иные места временного проживания; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, лесопарки, аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: другие объекты автомобильного, станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта; почтово-телеграфные; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; мемориальные и ритуальные здания и сооружения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; мосты, транспортные развязки и путепроводы; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

4.Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

-досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

-безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

-своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т.д.;

-удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований Нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

5.Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

-телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;

-санитарно-гигиеническими помещениями и приспособлениями;

-пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;

-пологими пандусами у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и остановок транспорта общего пользования;

-специальными указателями переходов улиц и маршрутов движения маломобильных граждан, в том числе рельефными направляющими на путях движения для ориентировки незрячих и слабовидящих в местах общественного пользования населения;

-пандусами и поручнями или подъемными устройствами у лестниц при входах в здания и на лифтовых площадках, у тротуаров в местах наземных и подземных переходов, дорог и остановок транспорта общего пользования;

-местами в зрительных залах для маломобильных граждан, передвигающихся на креслах-колясках;

-местами хранения кресел-колясок в раздевальных помещениях физкультурно-оздоровительных, спортивных зданий и сооружений;

-приборами и устройствами, технологическим и другим оборудованием, расчетно-кассовыми кабинками, удобными в использовании инвалидами, в том числе передвигающимися на инвалидных колясках;

-дверями на путях движения посетителей, имеющими в свету ширину одного полотна не менее 900 мм.

6.Территориальные центры социального обслуживания следует проектировать одного типа - надомного обслуживания.

7.Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

Места обслуживания и постоянного нахождения маломобильных групп населения должны располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу. Эвакуационные выходы и пути должны проектироваться из непожароопасных материалов и соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

8.При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками транспорта.

Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного движения маломобильных групп населения через проходы и вдоль них.

9.Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути ко всем объектам социальной инфраструктуры, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения.

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок.

В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нормативных параметров ширины пути движения следует предусматривать устройство горизонтальных площадок размером не менее 1,6 м через каждые 60 - 100 м пути для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

10.При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для транспорта следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку пешеходных путей на дорогах в соответствии с требованиями Правил дорожного движения. Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.

11.Уклоны пути движения для проезда инвалидов на креслах-колясках не должны превышать:

-продольный - 5 %;

-поперечный - 1 - 2 %.

При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более 10м.

12.Высоту бордюров по краям пешеходных путей следует принимать не менее 0,01 м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м.

13.При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и маломобильных групп населения надземные переходы следует оборудовать пандусами и подъемными устройствами.

14.Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.

15.На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты, а на прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку.

16.Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней - не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен быть в пределах 1 - 2 %.

Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости - другими средствами подъема.

17.Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м и т.п.

Устройства и оборудование (почтовые ящики, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.

18.Специализированное оборудование для людей с недостатками зрения должно устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7 - 0,8 м. Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены.

19.На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 м следует выделять до 4 % гарантированных мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике.

20.Площадки и места отдыха следует размещать смежно вне габаритов путей движения мест отдыха и ожидания.

Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от перегрева, осадков и постороннего шума (для мест тихого отдыха); информационными указателями.

21.Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует применять не травмирующие древесно-кустарниковые породы.

Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников для формирования кромок путей пешеходного движения.

Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения, не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м.

В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МНГП УОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Усольского муниципального района Иркутской области установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности и полномочий Усольского муниципального района Иркутской области, на основании параметров и условий социально-экономического развития муниципального района и его городских и сельских поселений, социальных, демографических, природно-экологических и иных условий развития территории района, условий осуществления градостроительной деятельности на территории субъекта Российской Федерации в части формирования объектов местного значения Усольского муниципального района Иркутской области.

Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Усольского муниципального района Иркутской области, представлены в Таблице.

Таблица

| № п.п | Наименование объекта | Расчетный показатель | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты местного значения в области инженерного обеспечения (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение населения и водоотведение) |
| 1.1 | Объекты электроснабжения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем электропотребления принят в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017), Приложение Л: 2750 кВт ч/год на 1 чел. Размеры земельных участков для объектов электроснабжения установлены в соответствии с ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ». |
| 1.2 | Объекты, газоснабжения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем газопотребления принят в соответствии с п. 3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 08.07.2003 № 32). П.3.12: - при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 м3/год на 1 чел.; - при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 300 м3/год на 1 чел.; - при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180 м3/год на 1 чел. (220 м3/год на 1 чел. в сельской местности); Размеры земельных участков для объектов газоснабжения установлены в соответствии с п. 12.29, п. 12.30 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017), |
| 1.3 | Объекты теплоснабжения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем теплопотребления принят в соответствии с Приложением А СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (принят и введён в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 08.07.2003 № 32): - при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом 4100 МДж (970 тыс. ккал) на 1 чел. в год; - при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом 10 000 МДж (2400 тыс. ккал) на 1 чел. в год; - при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом 6 000 МДж (1430 тыс. ккал) на 1 чел. в год Размеры земельных участков для котельных установлены в соответствии с п. 12.27 Таблица 12.4СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017); |
| 1.4 | Объекты водоснабжения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водопотребления принят в соответствии с п. 5.1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утв. Приказом Минрегион России от 29.12.2011 № 635/14): - при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями – 140-190 л/сут. на 1 чел; - то же, с централизованным горячим водоснабжением 220-280 л/сут. на 1 чел.; Размеры земельных участков для водопроводных очистных сооружений установлены в соответствии с п. 12.4. СП 42.13330.2016«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017); |
| 1.5 | Объекты водоотведения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водоотведения принят в соответствии с СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (утв. Приказом Минрегион России от 26.06.2019) равным водопотреблению: - при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями – 140-190 л/сут. на 1 чел; - то же, с централизованным горячим водоснабжением 195-220 л/сут. на 1 чел.; Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации установлены в соответствии с п. 12 табл. 12.1 СП 42.13330.2016«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017); Суточный объем поверхностного стока п. 12 табл. 12.2 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017). |
| 2 | Объекты местного значения в области транспорта |
| 2.1 | Автомобильные дороги местного значения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Категории улиц и дорог, а также предельные значения расчетных показателей для проектирования сети улиц и дорог приняты в соответствии с п. 11.4-11.7 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017). |
| 2.2 | Обеспеченность населения машино-местами | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | - По данным Федеральной службы государственной статистики в Иркутской области количество автомобилей на 1000 жителей равно: 317. Требуемое расчетное число машино-мест сто-янки для временного хранения автомобилей на 1000 человек равно: 317 х 0,25 = 80, где 0,25 – открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей в жилых районах, со-гласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017), следует предусматривать из расчета не менее чем 25% (в жилой зоне) расчетного парка индивидуальных легко-вых автомобилей. - Требуемое расчетное число машино-мест стоянки для постоянного хранения автомоби-лей на 1000 человек равно: 317 х 0,75 = 237 - Количество машино-мест на открытых приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. (в том числе встроенных, при-строенных к жилым зданиям) определяется в соответствии с Приложением Ж 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-ванная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017). |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с п. 11.32 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017). |
| 2.3 | Остановки общественного пассажирского транспорта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Пункт 11.25 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017). |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Пункт 11.24 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017); Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31 января 2017 года № НА-19-р. |
| 2.4 | Станции технического обслуживания общественного пассажирского транспорта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Пункт 11.40 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017). |
| 3.2 | В области физической культуры и массового спорта |
| 3.2.1 3.2.2 3.2.3 | Плоскостные спортивные сооружения Спортивные залы Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатели Приняты в соответствии с Табл. 4.1. и 4.2 СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы, утвержденным Приказами ректора Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры им. П.Ф. Лесгафта от 09.02 2005 N 25 и директора ФГУП "Институт общественных зданий" от 23.06.2004 N 11 |
|  |  | Показатель единовременной пропускной способности | В соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Министерства спорта РФ от 21.03.2018 г. № 244: - Потребность населения в объектах спорта определяется исходя из уровня обеспеченности объектами спорта, который к 2030 году рекомендуется достичь в размере 100%; - Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта (ЕПС); - При определении нормативной потребности населения в объектах физической культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС, равный 122 человека на 1 000 населения. - Суммарный норматив ЕПС всех спортивных сооружений, находящихся на территории округа в расчете на 1 000 населения не должен быть ниже усредненного норматива ЕПС. - ЕПС рассчитывается по формуле: ЕПС = (а + б + ...) / к, где: а, б, ... - планово-расчетные показатели количества занимающихся по возможным на объекте видам спорта; к - количество видов спорта, по которым возможно проводить занятия на объекте спорта. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | п. 10.4 СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017). |
| 3.2.4 | Бассейн общего пользования | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Приложение Д СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017). |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | п. 10.4 СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017). |
| 4 | Объекты местного значения в области образования |
| 4.1 | Дошкольные образовательные организации | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В соответствии с Приложением к Письму Министерства образования и науки Российской Федерации о Методических рекомендациях от 04.05.2016 № АК-950/02 (утв. заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым от 04.05.2016 N АК-15/02вн), минимальное значение показателя числа мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет, указанное Министерством образования РФ, - 65 мест на 100 детей в возрасте 0-7 лет для городской местности, и 45 мест на 100 детей в возрасте 0-7 лет для сельской местности. Размеры земельных участков приняты в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017). |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном п.10.4 табл. 10.1 СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017). с учетом территориальных особенностей расселения муниципального района - для сельского населения 500 м. |
| 4.2 | Общеобразовательные организации | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В соответствии с Приложением к Письму Министерства образования и науки Российской Федерации о Методических рекомендациях от 04.05.2016 № АК-950/02 (утв. заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым от 04.05.2016 N АК-15/02вн), минимальное значение показателя числа мест в общеобразовательных учреждениях 45 мест на 100 детей в возрасте 7-18 лет для сельской местности. Размеры земельных участков приняты в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017). |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном п.10.4 табл. 10.1 СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017), с учетом территориальных особенностей расселения муниципального района - для сельского населения 30 мин. |
| 4.3 | Организации дополнительного образования детей | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В соответствии с Приложением к Письму Министерства образования и науки Российской Федерации о Методических рекомендациях от 04.05.2016 № АК-950/02 (утв. заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым от 04.05.2016 N АК-15/02вн) на уровне 65 мест на 100 детей в возрасте 5-18 лет. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном п.10.4 табл. 10.1 СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017), с учетом территориальных особенностей расселения муниципального района - 30 мин. |
| 4.4 | Детские дома-интернаты | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017) минимальное количество мест в детских домах-интернатах составляет 3 места на 1000 человек в возрасте 4-17 лет. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят с учетом территориальных особенностей расселения муниципального района на уровне 30 мин. |
| 5 | Объекты местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов |
| 5.1 5.2 | Полигон захоронения ТКО Вывоз бытового мусора | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Принят исходя из текущей обеспеченности региона объектами в области обращения с твердыми бытовыми отходами, в соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области обращения с твердыми бытовыми отходами, с учетом требований СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017), Согласно Таблицы 12.3 СП 42.13330.2016, площадь полигона коммунальных отходов на 1000 т бытовых отходов, составляет 0,02 га. |
| 5.3 | Мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно Таблице 12.3 СП 42.13330.2016, площадь земельного участка на 1000 т коммунальных отходов, составляет 0,05 га. |
| 6 | Объекты местного значения в областях, связанных с решением вопросов местного значения Усольского муниципального района Иркутской области |
| 6.1 | В области культуры и искусства |
| 6.1.1 | Краеведческий музей | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Согласно Приложению Д СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017) рекомендуемая площадь составляет 50-60 м2 на 1000 чел. Также на основании Таб. 2 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965, 1 объект на район независимо от численности населения с транспортной доступностью 30-60 мин. |
| 6.1.2 | Районный дом культуры. Концертный зал (районного значения) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Согласно Приложению Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017), нормируемое количество мест 3,5-5 мест на 1000 жителей. Также согласно таб. 4 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965, 1 объект на район с транспортной доступностью 30-40 мин. |
| 6.1.3 | Центр культурного развития | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании Таб. 4 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965, 1 объект на район независимо от численности населения с транспортной доступностью 30-60 мин. |
| 6.1.4 6.1.5 | Передвижной многофункциональный культурный центр Межпоселенческая библиотека | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании Таб. 4 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965, 1 транспортная единицы на район независимо от численности населения с транспортной доступностью 30-60 мин. |
|  |  | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Согласно Приложению Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017), нормируемое количество мест и единиц хранения в библиотеках: 4-4,5 тыс. ед. хранения,2-3 читательских мест на 1 000 жителей. Также согласно табл. 1 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965, 1 объект на район с транспортной доступностью 30-60 мин. |
| 6.1.6 | Детская библиотека | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Согласно Приложению Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017), нормируемое количество мест и единиц хранения в библиотеках: 4-4,5 тыс. ед. хранения и 2-3 читательских мест на 1 000 жителей. Также согласно табл. 1 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965, 1 объект на район с транспортной доступностью 30-60 мин. |
| 6.1.7 | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании табл. 1 Методических рекомендаций субъектам РФ органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965, 1 точка независимо от количества населения с транспортной доступностью 30-60 мин. |
| 6.2 | Область социального обслуживания населения |
| 6.2.1 | Центр социального обслуживания, в том числе для граждан пожилого возраста и инвалидов | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017), 28 мест на 1000 человек. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят с учетом территориальных особенностей расселения муниципального района на уровне 40 мин. |
| 6.3 | Область местного самоуправления. |
| 6.3.1 | Административно-управленческое учреждение | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017), норма площади принимается городских органов власти, кв. м. на 1 сотрудника: 30м2 при этажности 3-5 этажей. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне 40 мин, в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017), с учетом территориальных особенностей расселения муниципального района. |
| 6.3.2 | Муниципальный архив | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Минимальный показатель установлен в соответствии с п. 6.9 табл. 7 СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87, утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27.12.2010 N 782 и введен в действие с 20.05.2011, 2,5 кв.м. на 1 000 единиц хранения |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне 15 мин от административных объектов, в соответствии с СП 44.13330.2011. |
| 6.4. | В области ритуального обслуживания населения |
| 6.4.1 | Кладбища традиционного захоронения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен в соответствии с требованиями - Приложения Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017); - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";. |
| 6.5 | Область защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера |
| 6.5.1 | Убежища, укрытия | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Значение принято в соответствии с пунктом 5.2.1 СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны» |
| 6.5.2 6.5.3 | Пожарно-спасательные части Источники наружного противопожарного водоснабжения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Принят в соответствии с требованиями "СП 11.13130.2009. Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 181) (ред. от 09.12.2010) 3 объекта пожарно-спасательной части на городской округ. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Время прибытия первого подразделения пожарной охраны установлено в соответствии с обязательными требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, Статья 76. Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах, часть 1: «Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут, для городского населения 10 минут. |
| 6.5.4 6.5.5 6.5.6 | Берегозащитные сооружения Сооружения по защите территорий от ЧС природного и техногенного характера Системы оповещения населения об опасности возникновения ЧС | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели установлены в соответствии с п. 9.1 СП 116.13330.2011 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов; А также в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Принят Государственной Думой 11 ноября 1994 года |
| 6.6 | В области охраны порядка |
| 6.6.1 | Отделение полиции | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017) |
| 6.7 | В области жилищного строительства |
| 6.7.1 | Минимальная обеспеченность жилой площадью | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Принят в соответствии со Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года. |
| 6.8 | В области сельского хозяйства |
| 6.8.1 | Нормативные показатели объектов, области сельского хоз-ва | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен в соответствии с СП 19.13330.2019 "Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка" |
| 7 | В области благоустройства территории |
| 7.1 | Озелененные территории общего пользования; Лесопарки; Леса; Питомники; Парк культуры и отдыха; | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | п.9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017). |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, в соответствии с СП 42.13330.2016, территориальных особенностей расселения района. |

ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МНГП МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Нормативы градостроительного проектирования Усольского муниципального района Иркутской области являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности и учитываются при разработке документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки муниципального образования, документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства местного значения в границах муниципального образования.

Нормативы установлены с учетом природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных особенностей муниципальных образований, расположенных на территории Усольского муниципального района Иркутской области, и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе расчетных показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения.

Нормативы градостроительного проектирования Усольского муниципального района Иркутской области применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования (генерального плана), документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения, правил землепользования и застройки с учётом перспективы их развития, а также используются для принятия решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами.

Нормативы градостроительного проектирования Усольского муниципального района Иркутской области являются обязательными для применения при подготовке градостроительных планов земельных участков (согласно части 2 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Нормативы    градостроительного     проектирования распространяются на  предлагаемые   к   размещению на   территории Усольского муниципального   района  Иркутской области  объекты    местного   значения,     относящиеся к областям,   указанным   в    пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса   Российской    Федерации (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения,    водоотведение;     автомобильные    дороги     местного    значения; физическая культура и массовый спорт; образование; здравоохранение;  обработка,     утилизация,       обезвреживание,     размещение твердых коммунальных отходов), объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения округа.

Заместитель мэра

по муниципальному хозяйству                                              А.Б. Константинов